## Slide 1
车载告警音分类系统
Alarm Sound Classification — CNN + GRU Multi-Label Detection
端到端解决方案：从数据管线到推理部署

## Slide 2
项目概述
输入
车载麦克风单声道音频（10-30s）
可能包含：多种告警叠加、TTS 语音、发动机/行驶噪声
输出
检测到的告警类别及名称
每类告警的响铃时间点（起止时间）
响铃总次数（连续模式按周期推算）
场景
实时车载：单告警 / 多告警重叠 / +TTS
不同距离、不同音量的识别鲁棒性
核心目标：从 6 类纯净单周期模板出发，仅用少量手动录制音频，训练一个能处理重叠告警、区分节奏差异、抗噪声干扰的鲁棒多标签分类器

## Slide 3
6 类告警音 — 周期结构与特征
ACC
周期 750ms
3×250ms 脉冲（125ms响/125ms停）
Caution1
周期 500ms
500ms 持续高能量纯音
Caution2
周期 1000ms
500ms 响 + 500ms 停
Dooropen
周期 750ms
500ms 高位 + 250ms 低位
FCW
周期 750ms
3×250ms 脉冲（与 ACC 同节奏，不同频率）
FEB
周期 720ms
3×240ms 脉冲（120ms响/120ms停）
关键区分点：ACC/FCW/FEB 都是脉冲型，靠频率区分。Caution1/Caution2 响的部分相同，靠'是否有停'区分。纯频谱不够，必须时序建模。

## Slide 4
核心挑战与解决方案
极少量训练数据
每个告警仅 1 个纯净单周期文件，无大规模标注数据集
模板铺放增强 → 完整周期作为原子，随机位移+噪声合成无限样本
多告警重叠
2-3 个告警同时响，频谱混合难以分离
多热标签 + BCEWithLogitsLoss → 每个类独立 sigmoid，允许同时输出多个 1
人声/TTS 干扰
车内语音播报可能被误判为告警
TTS 录音放入噪声池作为负样本；告警+TTS 叠加放入素材库
节奏差异 vs 频谱相似
ACC/FCW 同为脉冲型；Caution1/Caution2 响的部分频谱相同
CRNN 架构：CNN 提取频率特征 + GRU 建模时序，学到"响-停-响"节奏
合成训练 ≠ 真实推理
合成数据训练的模型在真实录音上水土不服
data/real_val/ 真实验证集 + 每个 epoch 自动评估
未知重复次数+顺序
告警种类、次数、顺序均不确定
滑窗+概率峰检测+连续模式自动切换；连续告警按周期推算次数

## Slide 5
数据管线
训练数据流
data/alarms/ — 子目录=类名，文件名任意，支持单周期+长录音混放
data/noise/ — TTS、发动机、人声、行驶噪声、合成噪声
data_loader.py — 自动扫描目录、重采样22kHz、归一化
augment.py — 模板铺放法：完整告警周期随机位移铺入1.2s窗口
features.py — Mel频谱: 128频带×54帧
dataset.py — PyTorch Dataset，每次__getitem__调用augment
增强策略 & 真实验证
单告警 60%: 完整周期随机位移，加噪声
双告警 20%: 两个周期不同位置，可能重叠
纯噪声 20%: 从噪声池随机截取
真实验证集 data/real_val/ — 不参与训练，每epoch自动评估
labels.txt: 文件名=类1,类2,... （纯噪声右边留空）

## Slide 6
模型架构: CRNN（CNN + Bi-GRU）
Mel 频谱输入
[1×128×54 (1.2s 音频)]
Conv1 → 32ch, 3×3, BN, ReLU, 2× Freq Pool
[32×64×54]
Conv2 → 64ch, 3×3, BN, ReLU, 2× Freq Pool
[64×32×54]
Conv3 → 128ch, 3×3, BN, ReLU, 2× Freq Pool
[128×16×54]
Conv4 → 128ch, 3×3, BN, ReLU (no pool)
[128×16×54]
AdaptiveAvgPool2d((1,None)) + Reshape
[54 timesteps × 128 features]
Bi-GRU ×2 (128 hidden, bidirectional, dropout 0.3)
[54 × 256]
MaxPool over Time
[256-dim]
Classifier: 256→64→8 + Dropout 0.3
[8-class logits]
Sigmoid → multi-hot output
[8 independent probabilities]
总参数: 752,168 | Loss: BCEWithLogitsLoss | Optimizer: Adam (LR=1e-3) | Scheduler: ReduceLROnPlateau

## Slide 7
每一层做了什么 & 为什么这样设计
Conv1-3（频率池化，保留时间维）
3层卷积逐步压缩频率(128→64→32→16)，时间维始终保留。通道数1→32→64→128 逐步增加特征容量。
原因：只压频率不压时间，为GRU提供完整54帧时序序列
Conv4（无池化）
128ch, 3×3卷积, 无池化。输出128×16×54。
原因：最后一层精炼特征，不再降维
AdaptiveAvgPool2d((1,None))
频率维全局平均池化到1。输出128×1×54→Reshape为54×128。
原因：将每帧的频域信息压缩为128维特征向量
Bi-GRU ×2（核心时序层）
54步×128维输入。128隐藏单元，2层，双向→输出256维/步。Dropout 0.3。
原因：前向GRU学'响→停'关系，后向GRU学'停→响'关系。双向拼接=完整上下文。2层=更深层次时序表征
MaxPool over Time
对GRU输出的54步取最大值。54×256→256。
原因：取最大激活值=确保任一帧触发就能响应。比Avg更适合稀疏事件检测
独立Sigmoid输出
8个Sigmoid独立输出，非Softmax。多热标签。
原因：窗口内可同时输出ACC=1+FCW=1，天然支持重叠告警

## Slide 8
训练策略 & 调优历程
数据增强比例演变
初始：NO_ALARM=15% SINGLE=30% DUAL=35% TRIPLE=20%
问题：85%样本有告警，模型过度自信；25%为三告警，训练复杂
优化后：NO_ALARM=20% SINGLE=60% DUAL=20% TRIPLE=0%
新增：Caution1 pos_weight=1.5 防止被负样本淹没
推理阈值扫描（test_01.wav）
0.5→4Caution1误报+5FCW误报+1FEB误报 (9总)
0.6→3Caution2+0误报 ✓ (最佳)
0.7-0.8→2Caution2+5FCW高置信度误报 (阈值杀不掉)
0.9→2Caution2+3FCW (FCW conf=0.88-1.0, 训练层面问题)
5 个关键突破
1. CNN→CRNN: GRU加入时序建模，Caution2节奏识别大幅提升
2. 模板铺放法: 抛弃随机裁剪，用完整周期做原子。Caution2 F1 0.59→0.89
3. 负样本调优: 30%→20%+Caution1加权，FCW/FEB误报消除
4. 真实验证集: real_val 发现合成验证虚高问题，5/7→6/7提升可追踪
5. _is_continuous修复: 全局比例→最长连续段≥3周期，FEB 1次→12次，ACC 1次→10次

## Slide 9
推理管线: 从音频到响铃时间点
1. 加载模型
自动检测CNN/CRNN类型，加载alarm_names，CPU推理
2. 滑动窗口
1.2s窗口 / 0.1s步长。每窗口→mel→模型→8类概率向量
3. 概率序列
每类prob(t)，0.1s分辨率，连续概率曲线
4. 模式判断
连续？最长活跃段≥3周期。离散？find_peaks找峰。
5. 响铃输出
离散：每峰=1次响。连续：按cycle_duration步进。含时间+置信度+数量。
连续模式 (detect_continuous_rings)
告警持续响(Dooropen连响7s)→概率平台
从首次检测开始，按cycle_duration步进
输出近似数量(±1-2次，受窗口拖尾影响)
标记为(approx, continuous)
离散模式 + 可调参数
告警断续响→概率峰。find_peaks(height, distance, prominence)
--threshold 置信度门槛(默认0.6)
--min-ring-spacing 最小峰间距ms(默认300)
--model 指定模型路径

## Slide 10
最终成果 & 项目文件结构
模型指标 (合成验证)
Macro F1: 0.92-0.96
Caution1: 0.975 Caution2: 0.83
ACC: 0.95 Dooropen: 0.93
FCW: 0.96 FEB: 0.99
真实验证 (real_val)
6/7 真实文件识别通过
FEB 1→12次，ACC 1→10次
(连续模式修复后)
Caution2在test_01正确检测2次
推理性能
CPU: 10s音频≈5-10s推理
时间分辨率: 0.1s
连续/离散双模式自动切换
阈值0.6最佳
项目文件结构 & 技术栈
src/: config / data_loader / augment / dataset / model / features / train / infer / record_classify
data/: alarms(子目录=类名) / noise(背景噪声) / real_val(真实验证集+labels.txt)
models/: 训练输出按run_YYYYMMDD_HHMMSS存放, best_model.pt为最新符号链接
技术栈: PyTorch + Librosa + SoundFile + scikit-learn + SciPy(find_peaks)
架构: CNN骨干(4层Conv) + Bi-GRU(2层×128) + 分类头(256→64→8) + 多热标签 + BCEWithLogitsLoss
增强: 模板铺放法 + Mel频谱(128×54) + 随机SNR噪声(-5~+20dB) + 多告警重叠合成

## Slide 11
端到端时序流程
训练管线
data/alarms/ data/noise/
→
data_loader.py 扫描/重采样/归一化
→
augment.py 模板铺放+噪声混合
→
features.py Mel频谱(128×54)
→
CRNN 前向传播
→
BCEWithLogits Loss + 反向传播
→
ReduceLROnPlateau 早停/保存最佳模型
每 epoch 4000 个合成样本 → 验证(合成1000+真实验证) → 重复 EPOCHS 轮
推理管线
test.wav 原始音频
→
librosa.load 重采样22kHz
→
滑动窗口 1.2s窗/0.1s步长
→
features.py Mel频谱(128×54)
→
CRNN 前向传播
→
Sigmoid→概率 8类prob(t)曲线
→
find_peaks或 连续模式判断
→
输出：类别+时间 +次数+置信度
训练反馈闭环
val_macro_f1 监控合成验证是否在学
real_val 真实验证防止合成过拟合
早停 patience=12 避免无用训练
每 epoch 后 real-val 结果对比 → 决定何时停止
推理后处理（infer.py）
_is_continuous: 最长连续活跃 ≥ 3×周期 → 连续模式
_detect_continuous_rings: 按步长 → 估算次数
_detect_discrete_rings: find_peaks → 每峰=1次
输出：每类告警 × 几次 × 在哪些时间点 × 置信度